2013年山东省高职网络综合布线技术竞赛题目

（满分，时间，分钟）

竞赛队编号：               机位号：                    总分：          分

本次竞赛模拟给定一个比较简单既有建筑物增加网络综合布线系统工程实例，请各竞赛队按照题目要求完成下面的工程设计、安装施工和竣工资料。

全部书面竞赛作品，只能填写竞赛组编号进行识别，不得填写任何名称或者任何形式的识别性标记。如果出现地区、校名、人名等其他任何与竞赛队有关的识别信息时，竞赛试卷和作品作废，按照零分对待，并且由大赛组委会进行处理。

图1  某既有建筑物增加网络综合布线系统模型图

第一部分：布线安装部分（分）

布线安装施工在西元网络综合布线实训装置上进行，每个竞赛队1个U区域。具体路由请按照题目要求和图1中表示的位置。

特别注意：安装操作方法，请参考西安开元电子实业有限公司的产品说明书规定进行。

按照图1所示位置，完成FD配线子系统的线槽、线管、底盒、模块、面板的安装，同时完成布线端接。要求横平竖直，位置正确，接缝不大于1毫米。

每个信息插座铺设1根双绞线，第1个插座模块的双绞线，端接到机柜内配线架的1、2口，其余顺序端接。

具体包括如下任务：

1、FD机柜配线架安装（分）

将配线架、理线环安装入机柜正确的位置，必须安装牢固、位置正确。

2、FD配线子系统线槽/线管安装和布线（分）

完成以下指定路由的安装和布线：

1）在6U机柜上边从左到右第二个Φ25进出入线孔上安装一根39X18PVC线槽。

2）10-11插座布线路由：

使用Φ20PVC冷弯管，自制弯头、阴角安装和布线，弯头、阴角制作如图4、图5所示。

2）12插座布线路由：

使用20X10PVC线槽，自制弯头、阴角安装和布线，弯头、阴角制作如图4、图5所示。

3）20-22插座布线路由：

使用20X10PVC线槽，自制弯头、阴角安装和布线，弯头、阴角制作如图4、图5所示。

图4  水平弯头制作示意图                    图5 阴角弯头制作示意图

4）完成FD机柜内网络配线架的安装和端接。要求设备安装位置合理、剥线长度合适、线序和端接正确，预留缆线长度合适，剪掉牵引线。

特别注意：不允许给底盒开孔将PVC线管直接插入，只能使用预留进线孔。